## Slide 1
６．リモートセンシングとその解析

## Slide 2: リモートセンシングとその解析
1. データの入手方法
2. 画像分類
① RGB合成
② NDVI
③ 教師なし分類
④ 教師つき分類
⑤ 地表面温度による分類
[実習内容]
[使用するデータ]
LANDSAT-8 東京周辺
"The source data were downloaded from AIST's LandBrowser,
(http://landbrowser.geogrid.org/landbrowser/index.html/).Landsat 8 data courtesy of the U.S. Geological Survey."

## Slide 3
１. 衛星画像の入手方法
本教材では、産総研LandBrowserをスクリーンショットとして利用しています。
"Image produced and distributed by AIST, Source of Landsat 8 data: U.S. Geological Survey."

## Slide 4: 産総研LandBrowserから画像をダウンロードする
http://landbrowser.geogrid.org/landbrowser/ にアクセスする。

## Slide 5: 雲の量を指定する
cloud:5～10（雲の量）程度に設定する。

## Slide 6: ダウンロードする範囲を拡大する

## Slide 7: 画像を探す
SatelliteからLandsat8を選択し、Date Selectorから画像を探す。

## Slide 8: 表示している範囲の画像を保存する
Saveをクリックし画像をダウンロードする。
今回は、WCSのBand1～Band11までダウンロードする。

## Slide 9
2. 画像分類
本教材では、産総研LandBrowserからダウンローしたLandsat8のデータを使用しています。
"The source data were downloaded from AIST's LandBrowser,
(http://landbrowser.geogrid.org/landbrowser/index.html/).Landsat 8 data courtesy of the U.S. Geological Survey."

## Slide 10: MultiSpecをインストールする
https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/ からMultiSpecをダウンロードする。
ダウンロード後にファイルを解凍する。

## Slide 11: MultiSpecで衛星画像を読み込む
MultiSpecW32.exeをダブルクリックし、 MultiSpecを起動する。
File>Open Imageから画像を読み込む。

## Slide 12: ① RGB合成
Processor>Display image…からR5,G4,B3を入力し、フォールスカラーを表示する。

## Slide 13
同じ方法で、左：トゥルースカラー(R4,G3,B2)と右：ナチュラルカラー(R4,G5,B3)を設定する。

## Slide 14: ・True Color
・False Color
・Natural Color
R Band3 G Band2 B Band1
R Band4 G Band3 B Band2
R Band3 G Band4 B Band2
波長帯の関係でひとつずつずれる（Landsat7の分類から）
Landsat8
R Band4 G Band3 B Band2
Landsat8
R Band5 G Band4 B Band3
Landsat8
R Band4 G Band5 B Band3

## Slide 15: ② NDVI
100 ＋ （1.0Ｃ5－1.0Ｃ4） / （1.0Ｃ5＋1.0Ｃ4） × 100
ProcesorからReformatを選択し、Open Image File Formatをクリックする。
Transform Data にチェックを入れ、New Channel from General algebraic Transformation をチェックする。
NDVIを求める式を入力し、OKをクリックし、保存する。
※NDVI として計算される値は0 から200 の間の値になる。

## Slide 16
先ほど計算したファイルを開き、Typeを選択し、分類数を設定し、OKをクリックする

## Slide 17
左下のカラーパレットより、ＭＯＤＩＳ ＮＤＶＩ をする。
ＮＤＶＩが表示できた。緑の濃い部分が植生活性度高い地域となる。

## Slide 18: ③ 教師なし分類
ProcessorからOpen Image File Formatを選択する。
ChannelsをAllにして、OKをクリックする（コンポジットバンドの作成）。

## Slide 19
ProcessorからClusterを選択する。
ISODATAにチェックを入れ、分類数を10にして、OKをクリックする。
必要項目にチェックをいれ、OKをクリックすると分類が開始する。

## Slide 20
画像をFileから読み込みなおすと、右のように分類つきで表示される。
凡例の色をクリックすると、色が変更でき、名前をクリックすると名前が変更できる。

## Slide 21
空中写真や現地調査をもとに土地利用の分類を行う。
（shiftキーをおしながら、凡例の色をクリックすると選択した色が消える）
今回は、水域、道路、森林、草地、裸地、人工構造物地域などに分類した。
色の指定ができたら、FileからSave image To GeoTIFF Asをクリックする。

## Slide 22: ＱＧＩＳでレイアウトする
地
画像を読み込み、プロパティから凡例の設定を行う。

## Slide 23
地
新規プリントコンポーザを開き、レイアウトを整える。

## Slide 24: ④. 教師つき分類
ProcessorからStatisticsを選択する。
Channels to UseをAllにして、OKをクリックする。
右端のようなウインドウが表示されるので、Polygon Enterにチェックを入れる。

## Slide 25
画像からトレーニングエリアを抽出する。
抽出ができたら、Add to Listをクリックし、Class名などを入力する。
同じ要領で複数のトレーニングエリアを作成後、Update Project Statsをクリックする。

## Slide 26
ProcessorからClassifyを選択し、最尤法（Maximum Likelihood）で分類を行う。
右上のように設定し、OKをクリックし、保存先を指定する。

## Slide 27
画像をFileから読み込みなおすと、右のように分類つきで表示される。
凡例の色をクリックすると、色が変更でき、名前をクリックすると名前が変更できる。
色の指定ができたら、FileからSave image To GeoTIFF Asをクリックする。

## Slide 28
ＱＧＩＳを開き、画像を読み込み、プロパティから凡例の設定を行う。
新規プリントコンポーザを開き、レイアウトを整える。