## Slide 1
11. 基本的な空間解析

## Slide 2: 基本的な空間解析
[使用データ]
「国土交通省国土政策局「国土数値情報（奈良県 行政区域、学校、河川データ）」を加工（座標変換 EPSG:2448 ）し利用（http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/）
政府統計の総合窓口(e-Stat)（http://www.e-stat.go.jp/）奈良市、大和郡山市境界データを利用
[実習の内容]
1 基本量の測定と空間オブジェクトの選択
A. 手動で、長さ or 面積 を計測する方法
B. フィールド演算から、長さ or 面積 を計算する方法
2 その他の空間データの操作
A.クリップ(Clip) B.マージ(Merge) C.ディゾルブ(Dissolve)
3 オーバーレイ分析
A.インターセクト(Intersect) B. ユニオン(Union)

## Slide 3: 基本量の測定と空間オブジェクトの選択
A. 手動で、長さ と 面積 を計測する（猿沢池）
[ 使用データ ]
「国土交通省国土政策局「国土数値情報（奈良県 行政区域データ ）」を利用
地理院タイルを利用
※（タイルレイヤプラグインから標準地図を読み込んでおく）
[ 実習内容 ]
B. フィールド演算から、長さ と 面積 を計測する（奈良県行政区域）

## Slide 4: A. 手動で、長さ と 面積 を計測する
線の長さを測る
面積を測る
or
奈良市、大和郡山市境界データを読み込み位置合わせを行ったのちに、地理院タイルを読み込む

## Slide 5
猿沢池の周長を測定
池の外周を縁取るように、点を打ち、最初の点と重なったところで右クリック
線の長さが計測される
※ 計測結果に個人差がある
※ 手動 － 周長： 338.459m

## Slide 6: 猿沢池の面積を測定
池の外周を縁取るように、点を打ち、最初の点と重なったところで右クリック
池の面積が計測される
※ 計測結果に個人差がある
※ 手動 － 面積： 7,320.962 m²

## Slide 7: B. フィールド演算で、長さ or 面積 を計測する
①属性テーブルを開き、
編集モードに切り替える
②フィールド計算機を開く
奈良県の行政区域データから市町村の境界の長さと面積を計算する。

## Slide 8
② フィールド名： perimeter
③ 出力フィールドタイプ： real
⑥ 関数：
ジオメトリから$perimeterをダブルクリック
式に$perimeterが表示される
④ 出力フィールド幅： 10
⑤ 精度： 5
※任意で変更可
※任意で変更可
⑦ OKをクリック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
① 新しいフィールドを作る にチェック
※今回は周長なので$perimeterを選択
線長を計測する場合には、$lengthを使用
面積の計測には、同じ手順で、
$areaを使用する

## Slide 9
周長(length)と面積(area)のフィールドがつくられる
空間選択（地図の選択機能）から、奈良市を検索
編集を保存し、編集モードをOFFにする
単位はm
単位は㎡

## Slide 10
nara_kenをクリックし、青色になっているのを確認したのち、地物選択をクリック
奈良市をクリックすると、色が黄色（選択色）になる

## Slide 11
① 属性テーブルを開き選択した地物を表示する
①
② 地図で選択した地物（奈良市）のみ表示される
②

## Slide 12: 2 その他の空間データの操作
[使用データ]
「国土交通省国土政策局「国土数値情報（奈良県 行政区域、学校データ）」を加工（座標変換[SRID:2448]）し利用（http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/）
政府統計の総合窓口(e-Stat)（http://www.e-stat.go.jp/）奈良市、大和郡山市境界データを利用
[実習内容]
奈良市と大和郡山市にある学校を抽出する。
奈良市と大和郡山市のポリゴンをマージ(Merge)する
マージしたポリゴンをデイゾルブ(Dissolve)し、単純なポリゴンにする
ディゾルブしたポリゴンをもとに学校をクリップ(Clip)する。

## Slide 13: A. 奈良市と大和郡山市のポリゴンをマージする
ベクタ
＞ データマネージメントツール
＞ 複数のシェープファイルを一つに結合する
① ポリゴンを選択する
② ブラウズから入力ディレクトリを選択する
③ ブラウズから出力するシェープファイルの保存する場所と名前を入力
④ OKをクリック
①
②
③
④

## Slide 14
奈良市と大和郡山市がマージされ、一つのポリゴンになった。

## Slide 15: B. マージしたポリゴンをデイゾルブする
ベクタ
＞空間演算ツール
＞融合
① 入力ベクタレイヤを選択
② 融合フィールドを指定
融合フィールドは、属性が統一されている行を選択する
③ ブラウズから、出力場所と名前を入力
④ OKを入力
①
②
③
④

## Slide 16
町丁目界がなくなり、単純なポリゴンになった

## Slide 17: C. 学校をクリップ(Clip)する
ベクタ
＞空間演算ツール
＞クリップ
① 入力ベクタレイヤに学校レイヤを追加する
② クリップレイヤにデイゾルブした市域のレイヤを追加する
③ ブラウズから、出力場所と名前を入力
④ OKを入力
①
②
③
④
入力レイヤ： 切り取りたいレイヤ
クリップレイヤ： クリップに使うレイヤ

## Slide 18
奈良市と大和郡山市の範囲にある学校が抽出できた

## Slide 19: オーバーレイ分析
[ 使用データ ]
「国土交通省国土政策局「国土数値情報（奈良県 行政区域、河川データ）」を加工（座標変換[SRID:2448]）し利用（http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/）
政府統計の総合窓口(e-Stat)（http://www.e-stat.go.jp/）奈良市、大和郡山市境界データを利用
[ 実習内容 ]
A. 大和郡山市のポリゴンと交差する河川を抽出する。
B. 奈良市の行政区域と町丁目界を一つにまとめる。

## Slide 20: A. インターセクト(Intersect)
ベクター
＞ 空間演算ツール
＞ 交差
① 入力ベクタレイヤを河川にする
② 交差レイヤを大和郡山市にする
③ ブラウズから、出力場所と名前を入力
④ OKを入力
①
②
③
④

## Slide 21
大和郡山市と交差するレイヤが新規に作成された
※属性情報をチェックしクリップとの違いを確認する。

## Slide 22: B. ユニオン (Union)
① 入力ベクタレイヤを奈良市にする
② 統合レイヤを奈良県にする
③ ブラウズから、出力場所と名前を入力
④ OKを入力
ベクター
＞ 空間演算ツール
＞ 統合
①
②
③
④

## Slide 23
奈良県と奈良市町丁目のポリゴンが統合された