## Slide 1
15. ラスタデータの分析

## Slide 2
[実習内容]
1.DEMデータの変換（エコリスのdemtoolを利用する）
2.DEMデータの視覚的分析（傾斜、斜面方位、陰影図、鳥瞰図を表示）
3.基本的な統計量の確認
4.ベクタの処理とラスタの集計の組み合わせ分析
5.フィルタリング（ふるい）
6.ラスタ演算
7.流域解析
8.コストパス解析
[利用データ]
国土地理院
「 基盤地図情報 数値標高モデル 5ｍメッシュ 高松周辺（513440）」
国土交通省国土政策局「国土数値情報（香川県 道路データ）」を加工し、利用
ラスタデータの分析

## Slide 3
ダウンロードしたdemtool.zipを解凍し、変換結合.vbsを実行する。
投影法を選択し、緯度経度を選択する。
陰影図の作成が必要な場合は、「はい」をクリックする。
http://www.ecoris.co.jp/contents/demtool.html
1.DEMデータの変換
株式会社エコリスのＨＰから、「標高DEMデータ変換ツール」をダウンロードする

## Slide 4
基盤地図情報からダウンロードしたDEMが入っているフォルダを選択し、海域の標高値を選択する。
変換作業を開始し、完了のメッセージを待つ。
変換元のフォルダー内に、geotifが出力されているかを確認する。

## Slide 5: QGISでラスタを読み込む
をクリックして、ラスタを読み込む

## Slide 6: QGISでラスタを結合する
ラスタ
＞その他
＞結合
入力ファイルと出力ファイルを選択し「OK」をクリックする。

## Slide 7: 結合したラスタを直角座標系に変換して保存する
入力ファイル、出力ファイル、ソースEPSG(元データの座標系)、ターゲットEPSG(変換したい座標系)、リサンプリング方法、データなしの値を入力し、OKする。
ラスタ＞
投影法＞ワープ

## Slide 8: ラスタの切りぬき
ラスタ
＞抽出
＞クリッパー
入力ラスタと出力ラスタを指定する。
クリッピングモードの「範囲」にチェックをし、地図から切りぬきたい範囲をドラックして、「OK」をクリックする。
※ まずは、データがない値にチェックをいれない場合を確認する。

## Slide 9
ラスタの切りぬきができた

## Slide 10
データがない値に、チェックをいれない、0、-9999の場合を確認する。

## Slide 11
データなしの値のチェックをはずして、色分けを変更し、出力ラスタを確認する
データなし値の表示方法

## Slide 12
データがない値については、0、-9999、チェックを入れない という3パターンがある。
解析の目的によって、データのない値の扱いが変わる。
0
チェックなし
-9999
0のセルがNodataの扱いになる。
（特定の値を表示しない場合に用いる）
NodataのセルはNodataとして表示される
-9999の値をもつ海水面がNodataとして扱われる

## Slide 13: 2.DEMデータの視覚的分析 傾斜区分図の作成
ラスタ
＞地形解析
＞傾斜

## Slide 14
傾斜区分図が表示された

## Slide 15: 斜面方位図の作成
ラスタ
＞地形解析
＞傾斜方位

## Slide 16
斜面方位図が表示された

## Slide 17: 陰影図の作成
ラスタ
＞地形解析
＞陰影図

## Slide 18
陰影図の元にしたラスタを重ねて、透過率を設定することで標高の表現ができる
陰影図が表示された

## Slide 19: 鳥瞰図の作成
プラグイン
＞プラグインの管理とインストール
Qgis2threejsをインストールする。

## Slide 20
Web(W)
＞OpenLayers plugin
＞OpenStreetMap
＞OpenStreetMap
OpenLayers pluginから、OpenStreetMapを読み込んでおく
※インストールしていない場合は、「プラグインの管理とインストール」からインストールする。

## Slide 21
DEM layer にDEMを選択し、Display typeのMap canvas image にチェックをいれ、「Run」をクリックする

## Slide 22
ブラウザが立ち上がり、鳥瞰図が表示される

## Slide 23
国土地理院の国土情報画像を読み込むこともできる。（タイルレイヤプラグインを利用）

## Slide 24
GRASSでDEMを読み込み表示を3Dにすると立体表現がされる

## Slide 25: 断面図の作成
プラグインの管理とインストールからVoGIS Profile tool をインストールする。
ラスタ>VoGIS ProfileTool > VoGIS Profile Toolから起動する。

## Slide 26
断面図を作成するラスタにチェックを入れ、Digitize (new) profile line をクリックし、QGISの地図上でクリックしながらラインを作成する（右クリックで終了）。OKをクリックすると別ウィンドウに断面形が表示される。
①
②
③
④

## Slide 27: 3.基本的な統計量の確認
最低標高、最高標高、平均標高、標高の標準偏差 が確認できる。
ラスタ
＞その他
＞情報

## Slide 28
プロパティからも確認できる

## Slide 29: 4.ベクタの処理とラスタの集計の組み合わせ分析
国土数値情報から香川県のデータをダウンロードし、50mのバッファを作成する
道路と周辺の標高値を計算する

## Slide 30
ラスタ
＞地域統計（Ｚ）
＞地域統計（Ｚ）
地域統計を計算する各ライン周辺の最大標高、最小標高、平均標高などを計算する。

## Slide 31
属性テーブルを開き、最大標高、最小標高、平均標高など計算結果を確認する。

## Slide 32
属性テーブルから選択し、地図で位置を確認する。

## Slide 33: フィルタリング（ふるい）
入力ファイルと出力ファイルを指定し、ピクセルの連結値を選択して、「OK」をクリックする。
ラスタ
＞解析
＞ふるい

## Slide 34
プロパティから、値が変わっていることを確認する

## Slide 35
ふるいなし
ふるいあり
数値の表示が変化している
※プロパティの一般情報から、セル数の変化がないことを確認しておく

## Slide 36: ラスタ演算
ラスタ
＞ラスタ計算機
※ DEMと傾斜区分図を読み込んでおく。
計算結果を出力するための新規ラスタを作成する

## Slide 37
DEMから標高150ｍ以上の地域を抽出する

## Slide 38
DEMから標高150m以上で傾斜が10度以下の地域を抽出する

## Slide 39: 流域解析
GRASSのプラグンインを利用して、ラスタ解析を行う。

## Slide 40
GRASSで新規マップセットを作成する
※QGISがオンザフライになっているか確認する

## Slide 41
マップセットにDEMを読み込む
QGISにGRASSのレイヤが追加される。
※ QGISにDEMを読み込んでおく

## Slide 42
モジュールリストタブに切り替え、ラスタの範囲を設定する（フィルターから検索）

## Slide 43
モジュールツリータブに切り替え、流域解析を選択する
流域
河川
流れの方向
流域とするセルの数
累積流量
入力ラスタにDEMを指定し、流域の最小サイズを入力する。出力するファイル名をそれぞれの項目ごとに入力し実行する
※数が少なければ、細かくなる

## Slide 44
流域
河川
流れの方向
累積流量

## Slide 45: 流域と河川のラスタをベクトルに変換する
ラインに出力できるように河川のラスタを単純化する。

## Slide 46
ラスタをベクトル（ライン）に変換する

## Slide 48
ラスタをベクトル（ポリゴン）に変換する。

## Slide 50
流域が抽出できた

## Slide 51
GRASSで出力したベクトルを、外部に出力する。

## Slide 52: 河川ごとに流域をグルーピング
河川から半径5mのバッファを引く。
河川の属性で流域を分類できないため、分類できる属性値をつくる。

## Slide 53
バッファが、マルチパートになっているため（属性テーブルを確認）、シングルパートへ変換する（河川ごとに分割される）。
マルチパートの属性テーブル
シングルパートの属性テーブル

## Slide 54
河川ごとに分割されていることを選択機能で確認する。

## Slide 55
フィールドを追加し、河川ごとに固有のIDを振り分ける
変種モードから、フィールド計算機を起動し、新規にフィールドを作成する。
出力フィールド名を追加し、タイプをintegerにする。
関数→レコード→idで、IDを振り分ける。

## Slide 56
ＩＤが振り分けられたことを確認し、余分なフィールドを削除しておく
編集を保存し、編集モードを終わらせておく。

## Slide 57
河川ラインに、bufferに追加した固有値を空間結合する。

## Slide 58
流域ポリゴンに、bufferに追加した固有値を空間結合する。

## Slide 59
河川ごとに流域が表示できた
Notes: 右の図のように拡大すると、データの無いエリアが目立ってしまうため、流域解析のセル値などを工夫する必要あり。

## Slide 60: コストパス解析（GRASSを使用する）
※ GRASSを立ち上げて、QGISで作成したマップセットを読み込んでおく
ラスター
＞地形解析
＞斜面と方位
斜面方位図と傾斜区分図をマップセット内に作成する
入力ラスターにDEMを選択し、タブを切り替えて出力ファイルを入力し「実行」をクリックする

## Slide 61: 傾斜をもとに移動コストを算出する
ラスター
＞地形解析
＞移動コスト積算
DEM
傾斜
出力ラスタ
入力ラスタにDEMを選択し、フリクションコストを含むラスタに傾斜ラスタを選択する。出力ラスタ名を入力する。

## Slide 62
タブを切り替えスタートと停止の座標を入力する。
をクリックし、地図から任意の場所をクリック

## Slide 63
移動コストをもとに、任意の2点間の最短経路を検索する。
ラスター
＞地形解析
＞最小コストルートあるいはフロー
入力ファイルに移動コストのラスタを選択し、出力ファイルを指定する。
スタートタブに切り替え、 ボタンを使って、地図から任意の地点を選択し、「実行」をクリックする。

## Slide 64
任意の2点間で傾斜に基づく最短経路が検索できた。