## Slide 1
GRASSビギナーズマニュアル

## Slide 2: GRASS ビギナーズマニュアル
【利用データ】
国土地理院
「 基盤地図情報 数値標高モデル 5ｍメッシュ 高松周辺（513440）」
「国土交通省国土政策局「国土数値情報（香川県道路データ」を加工し、利用」
【実習内容】
① インストールと起動
② マップセットの作成（QGISプラグイン）
③ 機能の確認
④ 属性テーブルとレイアウト

## Slide 3: GRASS GIS とは
GRASS GISは無料で利用できるオープンソースGIS
ラスタやベクタ処理の機能が充実しており、地形分野などで活用されている。
QGISのプラグインからGRASSの機能を呼び出すことができる

## Slide 4: ダウンロード
https://grass.osgeo.org/ にアクセスして、GRASSをダウンロードする。解凍したファイルのガイドに従ってインストールを行う。
Notes: QGISをダウンロードすると一緒にGRASS6.4もダウンロードされる。今回はそれとは別にGRASS7をダウンロードする。

## Slide 5: ファイル形式
QGISとGRASSでは、データの読み込み方法が異なる
GRASS → 「データベース、ロケーション、マップセット」
を作成する
データベース・・・データの保存場所
ロケーション・・・データの範囲（座標系による）
マップセット・・・作業スペース
これらを作成しないと、処理ができない
※マップセットは、QGISで作成することができる
この順で作成する

## Slide 6: マップセットの作成（GRASS+QGIS）
※ QGIS2.8の場合
QGISを起動し、プラグイン→プラグインの管理とインストールからGRASSを検索し、チェックをする。GRASSプラグインが有効化される.

## Slide 7: マップセットの作成（GRASS+QGIS）
※ QGIS2.10以降の場合
QGIS Desktop2.10.1 with GRASSを起動し、プラグイン→プラグインの管理とインストールからGRASS 6を検索し、チェックをする。GRASSプラグインが有効化される.

## Slide 8
QGISでラスタを読み込む。右下から座標系を確認し、オンザフライをONにする。
※ 基盤地図情報5mdemを利用

## Slide 9
新規マップセットをクリックし、マップセット名など必要項目を入力していく。

## Slide 10
GRASSデータのディレクトリを作成し指定する。新しいロケーション名を任意で入力する。

## Slide 11
データ座標系にあわせて、データの範囲を作成し指定する。新しいロケーション名を任意で入力する。
オンザフライをONにしておくと、現在のQGISの範囲が設定できる。

## Slide 12
新規マップセットに名前をつけ、マップセットの作成を完了させる。

## Slide 13
マップセットの追加（新規に作成しない場合）
マップセットを保存したフォルダーを参照し、位置とマップセットを追加する。

## Slide 14
データの読み込み
QGISにロードされているラスタデータをGRASSで読み込む
GRASS Toolをクリックし、モジュールリストを開き、r.in gdal.qgisコマンドを選択する。
※モジュールツリーから選択することも可能

## Slide 15
ロードされたレイヤ（QGISで読み込んでいるレイヤ）を選択し、出力ラスタ名を入力する。
「実行」をクリックし、処理が成功したら「出力を見る」をクリックする。

## Slide 16
先ほど作成したラスタマップが表示される。
（GRASSデータセットの中に,QGISで表示しているラスタを読み込み、GRASSで処理の準備ができた状態）

## Slide 17
ベクタをインポートする場合は、ＱＧＩＳでベクターを読み込んでおきv.in org.qgisコマンドを実行する。
※ GRASS6.4でインポートしたベクタは、GRASS7では表示されないことがあるので注意する。

## Slide 18
ベクタがマップセットに、入力できた。

## Slide 19: マップセットをGRASSで表示する
※ grass 7.0.1を利用している
参照からマップセットの保存ディレクトリを選択する（新規に作成する場合は、ディレクトリを作成する）。
すでに、QGISで作成しているため、自動的にロケーションとマップセットが展開する（新規に作成する場合は、Newから作成する）。
マップセットを選択し、
「 Start GRASS session 」を実行する。

## Slide 20: 画面説明
レイヤが表示される
地図が表示される
レイヤの順序の変更、プロパティの表示、属性テーブルの確認などができる。
表示された地図の拡大・縮小、移動、３Ｄ表示などができる。

## Slide 21
マップセットからラスタデータを読み込む
ラスターマップの追加から、作成したマップセットのラスタを選択し、読み込む

## Slide 22
データを新たに追加する場合
ベクトルデータのインポートから、.shpファイルを参照し、インポートする。

## Slide 23
ベクトルレイヤが、マップセットに追加された。

## Slide 24: 機能説明
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
①新規マップ表示 ②新規ワークスペース作成 ③ワークスペースの読み込みと書き出し
④マップセット内のデータ読み込み（④の右側のボタンは読み込むデータの形式によって選択する）
⑤データの編集 ⑥属性テーブルの表示 ⑦データのインポート ⑧ラスタ計算機 ⑨幾何補正

## Slide 25: 機能説明
ファイル：
ワークスペース、データのインポートエクスポートなど
設定：
ロケーション、作業環境の設定など

## Slide 26
ラスター：
ラスタ処理（地形解析、水文解析など）
ベクトル：
ベクタ処理（バッファ、ネットワーク分析など）

## Slide 27
画像：
画像の処理（色分けやＲＧＢ合成など）
3D raster：
3D表示に関する処理（断面図など）

## Slide 28: コマンドコンソールとモジュールツリー
コマンドコンソール：
赤枠内にコマンドを入力すると実行される。
入力途中で、該当するコマンドを先読みする。
モジュールツリー：
赤枠内のツリーから、処理を選択する。
+ボタンをおすと処理が表示される。
※ レイヤツリー（レイヤが表示されるウインドウの下に切り替えがある）

## Slide 29: 色分け（ベクタ）
ラインの色を黒から赤へ変更する。
↑ダブルクリックする。

## Slide 30
ラインの色が変更された

## Slide 31: 色分け（ラスタ）
ラスタの値に応じて色分けを行うため、「Manage color rules Interactively」をクリックする。
ラスターマップを選択し、分類数と値を入力する。
←分類の追加

## Slide 32
用意されている配色を選択することもできる
任意で値を入力することもできる

## Slide 33
ラスタの配色が変更された

## Slide 34: 3Ｄビュー
ＤＥＭの標高値を利用して3D表示を行うため、2Dビューを3Dビューに変更する

## Slide 35
3Dビューでは、値などを変更することや地図の視点を変更することができる。
Z鉛直の値を変更すると、地形の誇張の強弱が変更できる。
↑視点や値を変更できる

## Slide 36: 属性テーブル
レイヤを選択した状態で、属性テーブル表示ボタンをクリックすると、属性テーブルが表示される。

## Slide 37: フィールドの追加
列名を入力し、データの型を選択し、加算をクリックするとフィールドが追加される。

## Slide 38: フィールド演算（ライン長の計算）
新規に作成したフィールドの上で右クリックし、「計算」から「ライン長」を選択する。

## Slide 39
各路線のライン長が計算できた（ディゾルブしていないため、ぶつ切りの路線になっている）。

## Slide 40
color フィールド（文字型：varchar） を作成する

## Slide 41
右クリックで、Field calculatorを選択して、国道とそれ以外で色分けを行う。

## Slide 42
UPDATE データ名 SET 計算したいフィールド名
= 入力したい値 WHERE 分類に用いるフィールド
= 分類に基づく値

## Slide 43
ベクトルからカラー調整、「Manage color rules Interactively」を選択する。

## Slide 44
属性列をチェックし、カラーテーブルを選択すると、エラーが表示される。

## Slide 45
属性テーブルを開くと、GRASSRGBのフィールドができている。
このフィールドにcolorフィールドをコピーする。

## Slide 46
GRASSRGBのフィールドを選択し、列を追加をクリックする。
エラーがでるが色分けができているため、OKをクリックする。 ※GRASSでの色分けはＱＧＩＳと連携して行うことが望ましい

## Slide 47: レイアウト
ファイルから、カートグラフィックコンポーザーをクリックし実行する。

## Slide 48
カートグラフィックコンポーザーが起動したので、地図などを挿入する。
①
②
③
④
⑤
① 地図の範囲を選択する
（一番最初に設定する）
②ラスタマップの追加
③ベクタマップの追加
④凡例、方位、縮尺の追加
⑤地図の書き出し（PDF）

## Slide 49
地図の範囲を設定し、ラスタマップを追加する。

## Slide 50
ラスタマップが追加されたので、ベクタラインも追加する。
マップセットから、道路ラインを選択し、加算をクリックする。

## Slide 51
ラスタマップとベクタマップの凡例を整える。
ベクタマップの凡例の表示名は、ラベルの追加から可能。
追加できたら、追加アイテムを選択し、配置を変更する。

## Slide 52
長さを設定し、単位を選択する（今回はデフォルトを使用）。
縮尺バーのデザインを選択し、OKをクリックする。
追加されたら、追加アイテムの配置を変更する。

## Slide 53
方位記号を追加する。
デザインを選択し、スタイルでサイズを整える
追加できたら、追加アイテムを選択し、配置を変更する。

## Slide 54
配置が完了したので、PDFで書き出す（ からプレビューできるが安定しない）

## Slide 55
ＰＤＦでマップが表示できた

## Slide 56: 参考資料
http://foss4g.kii.gscc.osaka-cu.ac.jp/moodle/
https://grass.osgeo.org/
① GRASSについて詳しく知りたい方
② GRASSを実践的に使いたい方
FOSS4G を活用した衛星データの利用のためのオープン・リソースの構築
GRASS公式ページ