## Slide 1
11. 基本的な空間解析

## Slide 2: 基本的な空間解析
[使用データ]
11.mdを参照してください。
[実習の内容]
1 基本量の測定と空間オブジェクトの選択
A. 手動で、長さ or 面積 を計測する方法
B. フィールド演算から、長さ or 面積 を計算する方法
2 その他の空間データの操作
A.クリップ(Clip) B.マージ(Merge) C.ディゾルブ(Dissolve)
3 オーバーレイ分析
A.インターセクト(Intersect) B. ユニオン(Union)

## Slide 3: 基本量の測定と空間オブジェクトの選択
tokyo_23kuのデータを読み込んだ後に、
ブラウザから地理院タイル（衛星画像・空中写真）を読みむ

## Slide 4: A. 手動で、長さ と 面積 を計測する
不忍池周辺を表示し、`線の長さを測る`をクリックする。

## Slide 5
不忍池の周長を測定
池の外周を縁取るように、点を打ち、最初の点と重なったところで右クリック
線の長さが計測される
※ 手動で計算するため、計測結果に個人差がでる
※ 手動 － 周長： 1449.902m

## Slide 6: 猿沢池の面積を測定
池の外周を縁取るように、点を打ち、最初の点と重なったところで右クリック
池の面積が計測される
※ 手動 － 面積： 124887.578 m²

## Slide 7: B. フィールド演算で、長さ or 面積 を計測する
shinobazu_pondのポリゴンを読み込み、周長と面積を計算する。
属性テーブルを開き、編集モードに切り替え、フィールド計算機を開く。

## Slide 8
② フィールド名： perimeter
③ 出力フィールドタイプ： real
⑥ 関数：
ジオメトリから$perimeterをダブルクリック
式に$perimeterが表示される
④ 出力フィールド幅： 10
⑤ 精度： 5
※任意で変更可
※任意で変更可
⑦ OKをクリック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
① 新しいフィールドを作る にチェック
※今回は周長なので$perimeterを選択
線長を計測する場合には、$lengthを使用
面積の計測には、同じ手順で、
$areaを使用する

## Slide 9
周長(perimeter)と面積(area)の計算結果を確認し、編集を保存し、編集モードをOFFにする。
単位はm
単位は㎡

## Slide 10: 地物の選択と保存
23区のポリゴンをクリックし、青色になっているのを確認したのち、地物選択をクリック
台東区をクリックすると、色が黄色（選択色）になる

## Slide 11
属性テーブルを開き選択した地物を表示すると、地図で選択した地物のみ表示される
`選択地物のみ保存する`にチェックを付け保存する。
同じ手法で、墨田区のポリゴンを出力する。

## Slide 12: A. 台東区と墨田区のポリゴンをマージする
ベクタ＞データ管理ツール＞ベクタレイヤの結合
1. 入力レイヤ＞ポリゴンを選択する 2.出力するシェープファイルの保存する場所と名前を入力 3. 実行をクリックする
2 その他の空間データの操作

## Slide 13
台東区と墨田区のポリゴンがマージされ、一つのポリゴンになった。

## Slide 14: B. マージしたポリゴンをデイゾルブする
ベクタ＞空間演算ツール＞ディゾルブ
①
②
③
④
1. 入力レイヤを選択する
2. ディゾルブフィールドを指定する（融合フィールドは、属性が統一されている行を選択する）
3.出力場所と名前を入力
4. 実行をクリックする

## Slide 15
町丁目界がなくなり、単純なポリゴンになった
同様の手法で、東京23区のポリゴンをディゾルブする。

## Slide 16: B. 点データポリゴンでクリップ(Clip)する
ベクタ＞空間演算ツール＞クリップ
①
２３区のコンビニデータを読み込む。
1. 入力レイヤをポイントにする 2. オーバーレイヤを融合にする 3.出力場所と名前を入力 4. 実行をクリックする
②
③
④

## Slide 17
台東区と墨田区にあるコンビニが抽出できた

## Slide 18: A. インターセクト(Intersect)
ベクタ＞空間演算ツール＞交差
1. 入力ベクタレイヤを河川にする 2.交差レイヤを融合にする 3. 出力場所と名前を入力 4. 実行をクリックする
オーバーレイ分析
東京の河川データを読み込む
①
②
③
④

## Slide 19
江東区と墨田区に交差する河川レイヤが新規に作成された
※属性情報をチェックしクリップとの違いを確認する。

## Slide 20: C. ユニオン (Union)
ベクター＞空間演算ツール＞統合
①
②
③
④
1. 入力レイヤをディゾルブした２３区のポリゴンにする 2.オーバーレイヤを台東区と墨田区のポリゴンにする 3. 出力場所と名前を入力 4. 実行をクリックする

## Slide 21
ポリゴンが統合された